## Slide 1: 雲端運算與網路作業二

## Slide 2: Outline
30% - Word Counting
35% - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
35% - Open Shortest Path First (OSPF)

## Slide 3: Word Counting
請你使用MapReduce，計算每個詞的出現次數。
  請在Colab上完成，並將程式碼上傳。
  請不要使用for或while迴圈。

## Slide 4: Word Counting
環境初始化

## Slide 5: Word Counting
在dropbox下載測資 (Ex. t1.txt)
將下載的測資作為input

## Slide 6: Word Counting
Input
Deer Bear River Car Car River Deer Car Bear
Output
[(‘Bear', 2), (‘Deer', 2), (‘River', 2), (‘Car', 3)]

## Slide 7: Word Counting
Note :
  測資將以網址的方式提供，input只接受透過dropbox下載至虛擬機的方式輸入。
  不論大小寫都視作同一個單字。
  輸出形式自由，但必須讓我一眼能看出哪個字出現幾次。
  code檔名: [學號]_[姓名]_Word_Counting.ipynb

## Slide 8: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
請你寫一個程式模擬一台運作EIGRP的switch
  一開始switch會發送Hello message給周圍的switch建立連線
  Switch會收到來自其他相鄰switches的EIGRP封包
  根據EIGRP封包的內容，switch判斷自己的資訊是否有需要更新
  當資訊更新後，會送更新後的資訊給周圍的switches
  根據EIGRP的內容，switch判斷送來EIGRP的鄰居是否需要更新
  假如需要，回傳一個UPDATE給該鄰居
  收發資訊結束後，印出這台switch的資訊

## Slide 9: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Input:
  line 1: 這台switch的ID
  line 2: 一個整數n代表這台switch有多少條link
  next n lines: 兩個整數p, q
    p為link另一端的switch，q為到他的cost
  line 3+n: 一個整數m代表會收到幾個EIGRP
  接下來m次
    line 1: 送來EIGRP的switch ID
    line 2: 一個整數k指出這台switch有多少條路由 (Advertised Distance)
    next k line: 兩個整數r, s
      r為目標的switch，s為到該目標的cost

## Slide 10: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Output:
  line 1: “Hello”
  依照每一組EIGRP，需要印出：
    假如自己有更新：”Hello”
    假如對象(送來EIGRP的switch)需要更新：”Update”
    有更新且對象也需要更新：”Update Hello”
  之後印出switch的資訊，包含：
    ID
    paths
      每條path包含destination ID, next hop, cost
      依照destination ID來排序

## Slide 11: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Example input:
  50 // switch ID
  2 // n
    10 100 // neighborID cost
    12 25
  1 // m
    12 // receive from
    4 // k
      5 50 // ID cost
      10 200
      14 50
      50 25
Example output:
  Hello
  Update Hello
  Switch ID:50
  paths:
  ID:5, next hop:12, cost:75
  ID:10, next hop:10, cost:100
  ID:12, next hop:12, cost:25
  ID:14, next hop:12, cost:75
  ID:50, next hop:50, cost:0

## Slide 12: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Note:
  你可以假設傳來EIGRP的ID都包含在你的link中

## Slide 13: Open Shortest Path First (OSPF)
請你實作OSPF的模擬如下：
  網路上的拓樸對所有switches而言是已知的，他們共同擁有所有switch的link資訊
  根據所有switch的link資訊，switch可以算出自己到某個switch的最短路徑

## Slide 14: Open Shortest Path First (OSPF)
Input:
  line 1: 一個整數n代表這個拓樸中有多少switches
  接下來會有n組資料
    line 1: 這台switch的ID
    line 2: 一個整數m指出這台switch有多少個link
    next m lines: 兩個整數p代表連結另一端的switch、q指出這條link的cost
  最後一行有一個整數指出要進行模擬的switch ID
Output:
  對網路上的每一個節點，印出ID, next hop及cost

## Slide 15: Open Shortest Path First (OSPF)
Example input:
  4 // n
    11 // ID
    2 // m
      12 15 // destID cost
      14 3
    12
    2
      11 15
      13 6
    13
    2
      12 6
      14 5
    14
    2
      11 3
      13 5
  11 // 進行模擬的switch ID
Example output:
  ID:11, next hop:11, cost:0
  ID:12, next hop:14, cost:14
  ID:13, next hop:14, cost:8
  ID:14, next hop:14, cost:3

## Slide 16: Open Shortest Path First (OSPF)
Note:
  你可以假設所有交換器上對應的連結(11-12和12-11)不會有不相等的情形。
  output中，next hop有可能會有與測資不一致的情形，但cost一定會是一致的，以此為基準驗證答案即可。

## Slide 17: 注意事項
請製作File I/O，一次讀取同個資料夾內的五筆資料並寫出五筆資料。
Input檔案為：
  [EIGRP/OSPF]_in_[1/2/3/4/5].txt
Output檔案為：
  [EIGRP/OSPF]_out_[1/2/3/4/5].txt

## Slide 18: 注意事項
在所有的題目中，switches的ID為1~65535
測資保證任意一組switches都有路徑可以抵達(即畫出來的graph不會產生兩個以上的component)
EIGRP及OSPF中，假如出現cost相等的路徑，從中選擇一條印出即可。

## Slide 19: 注意事項
限制使用語言：C/C++
把你寫的所有code都壓成壓縮檔內並上傳iLearning
  壓縮檔名: [學號]_[姓名]_Final.zip // 7z or rar
  code檔名: [學號]_[姓名]_[EIGRP/OSPF].cpp
  假如有任何其他的注意事項，寫在readme.txt告訴我
繳交期限：2022/01/02 晚上11:59
使用compiler：TDM-GCC 4.9.2
請至少確保你的程式可以在dev-c++ 5.11上正確運行，否則只要我無法找到合適的compiler就不予計分